## Slide 1: ADK互換モジュールで遊ぶAndroid
第４回名古屋Android勉強会
2012/2/18 愛知工業大学 本山キャンパス
@magoroku15 最底辺活動家
書いてる途中です

## Slide 2: このコースの目的と内容
目的
AndroidアプリケーションデベロッパがAndroid Open Accessory を理解する。同時にHWを理解する事が広げる世界を体感する。
内容
互換モジュールの組み立て
Androidとの接続と動作確認
互換モジュールの仕組み
Android側の仕組み

## Slide 3: PART1 互換モジュールの組み立て

## Slide 4: 配布部品
積層セラミックコンデンサー１０μＦ２５Ｖ
積層セラミックコンデンサー１μＦ２５Ｖ
カーボン抵抗 １／４Ｗ１０ｋΩ
ＵＳＢケーブル（Ａ－ｍｉｃｒｏＢ）
ブレッドボード・ジャンパーワイヤ
三端子レギュレーター
PIC24FJ64GB002
Lピンヘッダ
ブレッドボード ＥＩＣ－８０１
赤色ＬＥＤ ３ｍｍ

## Slide 5: BOM/購入元
 |  | poorman's ADK 30台分の発注部品 |  |  |  |  |  | 
 |  | 発注量 | 購入単位 |  |  | １台単位 |  | 
購入先 | 通販型番 |  | 個数 | 価格 | 単価 | 個数 | 小計 | 
秋月 | C-05223 | 30 | 1 | 130 | 130 | 1 | 130 | ＵＳＢケーブル（Ａ－ｍｉｃｒｏＢ）
秋月 | P-02315 | 30 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | ブレッドボード・ジャンパーワイヤ
秋月 | P-00315 | 30 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | ブレッドボード ＥＩＣ－８０１
秋月 | I-03421 | 15 | 2 | 100 | 50 | 1 | 50 | 三端子レギュレーター［３．３Ｖ] ＸＣ６２０２Ｐ３３２ＴＢ
秋月 | P-05105 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2 | 30 | 積層セラミックコンデンサー１μＦ５０Ｖ
秋月 | P-05103 | 3 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 積層セラミックコンデンサー１０μＦ２５Ｖ
秋月 | I-00562 | 1 | 100 | 350 | 3.5 | 2 | 7 | 赤色ＬＥＤ ３ｍｍ
秋月 | R-25103 | 1 | 100 | 100 | 1 | 3 | 3 | カーボン抵抗 １／４Ｗ１０ｋΩ
秋月 | C-01627 | 10 | 5 | 20 | 4 | 1 | 4 | Lピンヘッダ１ｘ２０
digikey | 703-7602 | 30 | 30 | 9821 | 327.36667 | 1 | 327.3667 | PIC24FJ64GB002
 |  |  |  |  |  | 単価合計 | 1081.367 | 
 |  | 秋月 |  |  |  |  | 23330 | 
 |  | digikey |  |  |  |  | 9821 | 
 |  |  |  |  |  | 購入合計 | 33151 | 
 |  |  |  |  |  | 負担 | 1105.033 | 

## Slide 6: ブレッドボード
内部の配線

## Slide 7: ジャンパ
ブレッドボードに刺して回路を構成する線

## Slide 8: マイコン PIC24FJ64GB002
Microchip社の16bitマイコン max 32MHz
  64Kbyte Program Memory (Flash)、64Kbyte RAM
  I²C, IrDA, SPI, UART/USART, USB OTG
プログラムは書き込み済
ピン配置

## Slide 9: 抵抗
電流の流れを抑止する
  抵抗の値が小さいと導体
  抵抗の値が大きいと絶縁体
極性なし
回路図

## Slide 10: コンデンサ
Capacitor(キャパシタ）とも言う
微量の電気を蓄える
  直流は流れない
  交流は流れやすい
極性の有無に注意
  今回の積層セラミックコンデンサは極性なし
回路図
積層セラミックコンデンサー１０μＦ２５Ｖ
積層セラミックコンデンサー１μＦ２５Ｖ
黒マジックでマーキング

## Slide 11: 3端子レギュレータ
電圧を一定に保つ機能を備えたIC
5V(充電用ＡＣアダプタ）から3.3Ｖを生成
回路図（周辺込み）
1 2 3

## Slide 12: LED
発光ダイオード
  LED（エルイーディー: Light Emitting Diode）
  極性あり、一方向にしか電流を流さない
+ -

## Slide 13: USBケーブル
ＡオスマイクロＢオスを改造（改造済で配布）
  ＡＣアダプタから5Vを取り、マイクロＢオスに回す
  マイクロＢのデータ線を取りだす
Ａオス－マイクロＢオス
マイクロＢオス
Aオス
ACアダプタ
D+
D-
GND
5V

## Slide 14: 互換モジュールの組み立て
利用する資料
  回路図（別紙）
  実体配線図（別紙）
  組み立て手順（本資料）
配布部品

## Slide 15: Step1 電源
g1にレギュレータの１
g2にレギュレータの２
g3にレギュレータの３
ーを４か所
ーを２か所
積層セラミックコンデンサー１μＦ２５Ｖ２個
  h1-h2
  h2-h3
1 2 3

## Slide 16: Step2 マイコン
e10-e23-f10-f23’にマイコン
ーをf3-g23へ
ーをj10-ーへ
ーをj11-＋へ
ーをj15-ーへ
ーをj19-＋へ
積層セラミックコンデンサー１0μＦ２５をj18-ーへ
抵抗10kΩをa10- ＋へ
1 2 3
欠け切り

## Slide 17: Step2 IO
LED、足の長い方をa11,短い方をーへ
LED、足の長い方をa12,短い方をーへ
抵抗10ｋΩ、a21-＋へ
抵抗10ｋΩ、a23-＋へ
1 2 3

## Slide 18: Step2 USBケーブル
電源、黒をj2,赤をｊ3
データ 白(D-)をh16, 緑(D+)をh17
1 2 3

## Slide 19: 完成写真

## Slide 20: 回路図

## Slide 21: 最新リソース
https://github.com/magoroku15/OpenAccessoryDemo
  App Source Code
    Android アプリのソースコード
  Doc
    ドキュメント類
  Firmware
    PIC側のソース
Pickit3 3900円
秋月 通販コード M-03608

## Slide 22: part2 Androidとの接続と動作確認

## Slide 23: Part3 互換モジュールの仕組み

## Slide 24: Part4 Android側の仕組み

## Slide 25
おわり